P3STEEL MGN 2019

Características:

Chasis:
- Estructura de acero de 3mm reforzada con cuatro perfiles de 30x30mm
- Recubrimiento anti-corrosión al polvo en negro metalizado
Tornilleria DIN 912 pavonada en negro mate

Dimensiones de impresión útiles:
- Eje X – 214mm
- Eje Y – 314mm
- Eje Z – 210mm / 200 (BMG)

Cimematica:
- Cinemática cartesiana mediante guiás lineales de 12mm en todos los ejes
- Patines de re-circulación de bolas en todos los ejes
- Poleas de 16 dientes en XY para mejorar la precisión
- Poleas sincronizadoras dentadas en XY
- Correa de nylon reforzada anti-fricción en XY
- Motores nema 17 con husillo integrado en el eje en el eje Z
- Tuercas Z Pom con muelle y sistema anti-backlash

Motores:
- Motor nema 17 de 1,7ah en eje X
- Motor nema 17 de 2,5ah en eje Y
- Motor nema 17 22mm de bajo peso en el extrusor

Electrónica:
- Placa controladora SKR V1,3 de 32bits
- Cableado de la placa crimpado en conectores JST
- Driver TCM2130 SPI silenciosos controlados por firmware
- Sistema de homing sin finales de carrera
- Driver TMC2208 UART con protector de diodos en el extrusor
- Firmware Marlin 2,0 implementado
- Pantalla RBG 12864 con lector de tarjeta
- Fuente de alimentación 24V 20Ah
- Termistores de temperatura 104-Gt2 de alta precisión en la base y en el nozzle
- Cartucho calefactable de 50w
- Sistema autonivel de 16 puntos mediante un sensor inductivo

Extrusión:
- Boquilla de 0,4mm con acabado electro-pulido
- Filamento de 1,75mm
- Sensor de final de filamento con asistente de cambio de filamento
- Impresión multi-color manual
- Barrel de titanio TC4 anti-goteo
- Funda de silicona protectora en el bloque calefactor
- Extrusión directa guiada para evitar atascos y compatible con filamento flexible
- Extrusor con desmultiplicacion 1/3 de par
- Dos tipos de extrusores a elegir: Titan Aero / BMG

Ventiladores:
- Ventilador de la fuente sustituido por un ventilador de rodamiento dual (Silencioso)
- Ventilador de capa blower de rodamiento dual de 5000rpm
- Ventilador de extrusión de rodamiento dual
- Filtro anti-polvo (Solo en titan)
- Ventilador de electrónica con rodamiento dual silencioso

Base de impresión:

- Superficie de impresión magnética y flexible
- Lamina de impresión de alta adherencia para evitar warping
- Superficies de impresión intercambiables para producción de piezas
- Aislamiento inferior de la superficie para evitar variaciones de temperatura
- Base caliente de aluminio calefactada hasta 120º

Conectividad y Alimentación:
- Conector C14 europeo con interruptor
- Carga de archivos mediante USB o SD
- *Opcional: servidor wifi de gestión de impresiones (Octoprint)